SUNSET Elektromos infrasugárzó család Falra szerelhető, mobil és gördíthető állványos változatban készül. A készülék a napfény sugárzási tartományában működik. A sugarak nem melegítik fel a környezetben elhelyezett tárgyakat, bútorokat, sem a levegőt. A kibocsátott sugarakat az élő szervezetek tudják nagyon gazdaságosan felhasználni. Ezáltal az emberi szervezetre is hőérzet változási hatással van, amikor a sugárzót bekapcsoljuk. Nagyon energiatakarékos megoldás, hiszen alacsony energiafogyasztás mellett kb. 9-m2-nyi felületet képes besugározni egy-egy készülék. Kiválóan alkalmas munkahelyek, műemlékek, templomok, vendéglátó helyek teraszainak, stb. fűtésére.

| Model: | Sunset |
| --- | --- |
| Teljesítmény kW | 1,3 |
| Hatásfok % | 95 |
| Feszültség ph-volt / Hz | 1-230 / 50 |
| Fűthető terület M2 | 9 |
| Gép méret mm (L x P x H) | 130x450x100 |
| Gép súly kg | 1,5 |
| Áram felvétel A | 5,7 |
| Sugárzócső élettartama h | 8000 |